ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Применяются для передачи вращательного движения с одного вала на другой, преобразования вращательного движения в поступательное

Зубчатое колесо, сидящее на валу, передающем вращение, называют ведущим, а сидящее на валу, воспринимающем вращение, - ведомым.

Колесо с меньшим числом зубьев называют шестернёй, а с большим – колесом.

Если оси валов параллельны, применяют цилиндрические передачи

Если оси валов пересекаются, то используют конические передачи

Если оси валов скрещиваются (обычно под прямым углом), применяют червячные передачи.

Для преобразования вращательного движения в поступательное применяют реечные передачи

Цилиндрическое зубчатое колесо

В Зубчатый венец входят:

- Диаметр окружности вершин da=m(z+2), линия сплошная основная

- Диаметр окружности впадин df=d-2,5m,     линия сплошная тонкая

- Диаметр делительной окружности d=mz, линия штрих –пунктирная

m - Модуль зубчатого зацепления

m=d ⁄z   или   m=Pt ⁄∏

Модуль-число, показывающее сколько мм диаметра делительной окружности приходится на один зуб зубчатого колеса.

Зная модуль, можно выбрать соответствующий режущий инструмент для изготовления зубчатого колеса.

Цилиндрическая передача