Разрезы

Отличие разрезов от сечений

Фронтальный разрез

Профильный разрез

Горизонтальный разрез

Задание1: Дать название разреза.

Задание2:По наглядному изображению детали начертить целесообразный разрез.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

Особые случаи разрезов

При выполнении разреза тонкую стенку типа ребра жёсткости, если секущая плоскость проходит вдоль оси или длинной стороны этой стенки, оставляют незаштрихованной.

При вычерчивании разрезов колёс, маховиков, шкивов и других деталей со спицами, спицы не заштриховывают, когда секущая плоскость проходит вдоль их оси.

УПРАЖНЕНИЯ

Местный разрез. Особые случаи разрезов.

Местный разрез является частью простого разреза. Если посредством местного разреза показан один из повторяющихся элементов, то на изображении вида остальные элементы не показываются, но сохраняются их оси вращения или оси симметрии.

Задания на выбор целесообразного разреза

Задание на выполнение разреза через тонкое ребро и местного разреза.

Соединение части вида и части разреза, соединение половины вида и половины разреза.

Если изображение не имеет оси симметрии, то разделом между видом и разрезом служит сплошная тонкая волнистая линия.

Если вид и разрез – фигуры симметричные, то соединяют половину вида и половину соответствующего разреза. Границей между видом и разрезом является ось симметрии.

Разрезы располагают: при вертикальной оси симметрии - справа от оси , при горизонтальной- снизу от оси.

УПРАЖНЕНИЯ

Если ребро на внешней поверхности, то соединяют большую часть вида и меньшую часть разреза (рис.1).

Если с осью симметрии совпадает ребро внутренней поверхности, то соединяют меньшую часть вида с большей частью разреза.(рис.2)

Рис.1                                        рис.2

При соединении половины разреза и половины вида размеры наносят следующим образом: размер элемента, вычерченный только до оси симметрии, ограничивают стрелкой с одной стороны, обрывая размерную линию за осью симметрии на 2-5мм. Размер указывают полный.

Размеры внутренних элементов наносят со стороны разреза, а внешних - со стороны вида.

Упражнение. Укажите номер правильно выполненного разреза деталей А и Б.

Сложные разрезы

Ступенчатым называют сложный разрез, если секущие плоскости параллельны.

Ломаным  называют сложный разрез, если секущие

плоскости пересекаются

Упражнения