Типовые соединения деталей. Классификация.

Разъёмные

Неразъёмные

Чертежи неразъёмных соединений

Пример применения соединения деталей между собой

В конструкции разъёмного фланцевого соединения вакуумного трубопровода применены три вида соединений: Разъёмное (вакуумное и болтовое) и неразъёмное (сварное). Соединение фланцев 1 и 2 образуют кольцевой зуб, кот. вдавливает в канавку прокладку 3.  Сжатие фланцев обеспечивает болтовое соединение (5,7,6). Патрубки 4 приварены к цилиндрическим выступам фланцев (сварной шов).

В конструкции консольного шкива применены винтовые 20, 21, штифтовые 24, болтовые 19, шпоночное 23 соединения.

На сборочных чертежах болты, шпильки, винты, гайки, шайбы, шпонки, штифты, заклёпки в продольном разрезе показываются не рассечёнными.

Чертёж соединения сопровождается спецификацией – таблицей с перечнем составных частей сборочной единицы.

Клёпаные соединения

Соединение сваркой

Пример условного обозначения швов сварных соединений

Тавровый шов, выполняемый ручной электродуговой сваркой по замкнутой линии (катет шва 6мм, длина привариваемого участка 50мм, шаг 100мм.)

Резьбовые соединения

Резьба- это поверхность, образованная при винтовом движении плоской фигуры по цилиндрической поверхности

Параметры резьбы

d – наружный диаметр, равный диаметру цилиндра .

d¹ -     внутренний диаметр, равный диаметру между впадинами резьбы.

р – шаг резьбы- расстояние между двумя соседними выступами.(мелкий ,крупный)

Виды резьбы

Если резьба служит для соединения деталей, она называется крепёжной. Основной тип- метрическая резьба.

Если при её помощи сообщается движение от одной детали к другой, то называется ходовой.

- М - метрическая

- Tr - трапециедальная

- G - трубная цилиндрическая

- S – упорная

Различают метрическую резьбу с мелким и крупным шагом

М12х1  или  М12

Условное обозначение резьбы на стержне

Изображение резьбы в отверстии в разрезе

Нанесение размеров и условных обозначений

Упражнение

Болтовое соединение

ºº