Сборочные чертежи

Сборочный чертёж – это документ, содержащий изображение сборочной единицы и данные, необходимые для её сборки и контроля.

В струбцине использовано подвижное резьбовое соединение винта(1) и скобы (2) и неподвижное соединение пяты

(3) и винта(1).

На сб. чертеже изделие изображается в собранном виде.

Сб. ч. содержит виды (основные, дополнительные, местные), разрезы и сечения.

Штриховка деталей на сб. чертеже.

Размеры, наносимые на сборочных чертежах.

- Габаритные

- Установочные - размеры для установки сб. единицы.

- Присоединительные - размеры элементов детали, обеспечивающих возможность присоединения их к другому изделию.

- Монтажные – размеры, необходимые для правильной установки деталей относительно друг друга.

- Справочные – проставляются в том случае, если это необходимо. Чаще всего габаритные размеры являются справочными.

Условности и упрощения на сборочных чертежах.

- Перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении

- Стандартные гайки, головки болтов, шайбы показывают упрощённо (без изображения фасок)

- Не показывают повторяющиеся элементы

- При симметричности показывают половину изображения или более половины, используя линию обрыва.

- Для укорачивания детали используют разрыв

- Допускается частичное изображение рифления

Местный вид –

Изображение отдельного, узко ограниченного места детали.

Доплнительный вид –

Изображение части детали на дополнительной плоскости, непараллельной основным плоскостям V,H,W.

Выносной элемент-

Отдельное увеличенное изображение какой-либо части изделия

Деталирование-

Это процесс разработки и  выполнения рабочих чертежей (эскизов) деталей по сборочному чертежу.

При деталировании необходимо помнить, что

- На стандартные изделия чертежи не выполняются, т.к. все сведения о них можно найти в справочниках;

- Размеры сопрягаемых поверхностей должны быть одинаковыми;

- Размеры деталей нельзя снимать посредством простых измерений изображений.